## Slide 1: ENGINE COMPONENT CLASSIFICATION

## Slide 2: Engine classification
no. of cylinder
cylinder arrangement
type of valve train
type of cooling system
no. of stroke
type of fuel
method of ignition
type of firing order
type of engine movement

## Slide 3
Piston-menghasilkan lejang-lejang
di dalam selinder enjin
Conecting rod
-menghubungkan kuasa
dari piston ke krensyaf
Crankshaft
-berfungsi utk menukarkan gerakan
salingan ke pusingan/putaran

## Slide 4
Camshaft-menolak lengan
jumpelang seterusnya membuka
Injap
Flywheel-menyimpan tenaga lajakan
hasil dari lejang kuasa supaya lejang-
lejang seterusnya dapat dihasilkan
Valve-berfungsi utk membuka dan
menutup liang masuk/ekzos mengikut
timbang masa yang telah ditetapkan

## Slide 5
Intake manifold
-saluran bahan api dan
udara masuk ke ruang
pembakaran
Exhaust manifold
-saluran gas ekzos keluar
dari ruang pembakaran

## Slide 6
Cylinder block
-menempatkan piston
di dalamnya.
Cylinder head
-menempatkan pepasangan
Injap, camshaft, jaket air
dan sebagai penutup
cylinder block
ENGINE ASSEMBLE

## Slide 7: Engine terminologies TDC-top death centre BDC - bottom death centre STROKE -the movement of piston from TDC to BDC or vice versa

## Slide 8: BORE -diameter sebelah dalam selinder DISPLACEMENT/isipadu anjakan -isipadu yang terhasil semasa pergerakan piston dari BDC ke TDC CLEARANCE VOLUME/isipadu kelegaan -Isipadu ruang pembakaran COMPRESSION RATIO/nisbah mampatan -nisbah dimana bahan api & udara dimampatkan; CR= Vd + Vc Vc

## Slide 9: 4 stroke petrol engine l
KEY: A = Intake passage B = Intake valve C = Spark plug D = Exhaust valve E = Exhaust passage F = Piston G = Piston pin H = Connecting rod I = Crankshaft J = Crankcase K = Combustion chamber

## Slide 10: intake stroke l
piston bergerak dari KAS ke KBS
Injap masuk terbuka dan injap ekzos tertutup
Campuran udara dan bahan api masuk &
Melalui injap masuk ke ruang pembakaran

## Slide 11: Compression Stroke:
piston bergerak dari KBS ke KAS
Injap masuk dan injap ekzos tertutup
Pergerakan piston menyebabkan campuran
udaran dan bahan api termampat

## Slide 12: Power Stroke:
Spark plug akan mengeluarkan percikan bunga api
dan menyebabkan pembakaran berlaku
Pengembangan gas akan menolak piston ke bawah
Pada masa ini injap masuk dan injap ekzos masih
tertutup

## Slide 13: Exhaust Stroke:
Injap ekzos terbuka dan injap masuk tertutup
Piston bergerak dari KBS ke KAS
Pergerakan piston akan menolak gas ekzos keluar melalui saluran ekzos
4 stroke animation

## Slide 14
Pergerakan piston ke atas/upward movement
Piston bergerak dari KBS ke KAS
Pergerakan piston akan menyebabkan liang
ekzos dan liang pindah tertutup
Manakala liang masuk terbuka
Pergerakan piston ke atas menyebabkan
campuran udara dan bahan api termampat
di dalam ruang pembakaran
Tekanan rendah yang terbina di dalam kotak
engkol menyebabkan campuran udara dan
bahan api masuk ke dalamnya melalui salur
masuk.
Sebelum piston sampai ke KAS spark plug
mengeluarkan percikan bunga api
dan menyebabkan campuran udara dan
bahan api terbakar
2 STROKE PETROL ENGINE

## Slide 15
Pergerakan piston ke bawah/dawnward
movement
Pengembangan gas menyebabkan piston
tertolak ke bawah
Pergerakan piston menyebabkan liang pindah,
liang ekzos dan liang masuk tertutup.
Campuran udara dan bahan api akan
termampat di dalam kotak engkol.
Pergerakan piston yang berterusan
menyebabkan salur ekzos terbuka dan gas
ekzos keluar melaluinya
Apabila piston sampai ke KBS liang pindah
akan terbuka serta membenarkan campuran
udara dan bahan api masuk ke dalam ruang
pembakaran

## Slide 16
2 STROKE PETROL ENGINE

## Slide 18
2stroke

## Slide 19: 4 STROKE DIESEL ENGINE
LEJANG MASUK
Piston bergerak dari KAS ke KBS
Injap masuk terbuka dan injap ekzos tertutup
Udara kasa masuk melalui salur masuk ke
ruang pembakaran

## Slide 20: LEJANG MAMPATAN
Piston bergerak dari KBS ke KAS
Injap masuk dan injap ekzos tertutup
Pergerakan piston akan menyebabkan
Udara termampat sehingga suhu dan tekanan
meningkat

## Slide 21: LEJANG KUASA
Injap masuk dan injap ekzos masih lagi tertutup
Sebelum piston sampai pada KAS
pemancit akan memancitkan bahan api
dalam bentuk semburan yang halus.
Udara yang panas akan membakar bahan api
yang dipancitkan
Pengembangan gas akan menolak piston ke KBS

## Slide 22: LEJANG EKZOS
Piston bergerak dari KBS ke KAS
Injap ekzos terbuka dan injap masuk tertutup
Pergerakan piston akan menolak gas ekzos
keluar melalui saluran ekzos
4stroke diesel

## Slide 23
Pergerakan piston ke atas
Piston bergerak dari KBS ke KAS
Pergerakan piston menutup liang masuk.
Manakala injap ekzos juga tertutup
Piston akan memampatkan udara sehingga suhu dan
tekanan meningkat
Sebelum piston sampai ke KAS pemacit akan
memancitkan bahan api dalam bentuk semburan
yang halus.
Udara yang panas akan membakar bahan api yang
dipancitkan
2 STROKE DIESEL ENGINE

## Slide 24
Pergerakan Piston ke bawah
Piston bergerak dari KAS ke KBS akibat dari lejang kuasa
Injap ekzos terbuka dan menyebabkan gas ekzos keluar
Pergerakan piston yang berterusan menyebabkan
salur masuk terbuka
Udara yang bertekanan ditiup masuk oleh peniup root.
Udara yang masuk akan menolak gas ekzos keluar melalui
Injap ekzos
2stroke diesel

## Slide 25: Rootes engine
2stroke rootes

## Slide 26: Rotary engine
Rotary
How it work

## Slide 27: Overhead valve

## Slide 28: Overhead camshaft

## Slide 29: Multivalve system

## Slide 30: MULTI VALVE

## Slide 31: KELEBIHAN SISTEM BANYAK INJAP
Meningkatkan kemasukan campuran udara dan bahan api
Memudahkan pengeluaran asap ekzos
Meningkatkan kecekapan isipadu
Mengurangkan diameter injap dan berat injap serta momen inertia

## Slide 32: Valve timing diagram
Valve timing

## Slide 33: Kepentingan pemasaan injap
Untuk menghasilkan operasi enjin yang cekap
Menjimatkan bahan api semasa kelajuan pepura
Meningkatkan prestasi enjin pada kelajuan tinggi
Membenarkan nisbah campuran bahan api dan udara miskin pada
kelajuan pepura.

## Slide 34: Variable valve timing
CVTC - CONTINUOS VARIABLE VALVE TIMING CONTROL (NISSAN)
VVTI – VARIABLE VALVE TIMING WITH INTELIGENT (TOYOTA)
DVVT- DYNAMIC VARIABLE VALVE TIMING (PERODUA)
VTEC – VARIABLE VALVE TIMING LIFT ELECTRONIC CONTROL (HONDA)
MIVEC – MITSUBISHI INOVATIVE VARIABLE VALVE TIMING WITH
ELECTRONIC CONTROL (MITSUBISHI)
VVTL – VARIABLE VALVE TIMING AND LIFTER (TOYOTA)
CPS – CAM PROFILE SWITCHING (PROTON)
TWO METHOD TO CONTROL VARIABLE VALVE TIMING
CAM PHASING
CAM CHANGING

## Slide 35: CAM PHASING

## Slide 36: DVVT
vtc animation

## Slide 37: COMPONENTS; 1.OIL PUMP 2.OIL CONTROL VALVE (OCV) 3. VARIABLE VALVE TIMING CAM (VTC)
Cam phasing

## Slide 38: CAM CHANGING
VTEC
COMPONENTS;
OIL PUMP
OIL CONTROL VALVE
LOW/MEDIUM PROFILE CAM
HIGH PROFILE CAM

## Slide 39: HONDA-VTEC
Vtec animation

## Slide 40: MITSUBISHI-MIVEC
Mivec animation

## Slide 41: TOYOTA-VVTL

## Slide 42: TOYOTA-VVTL
Vvtl animation

## Slide 43: CAMPRO-CPS

## Slide 44: CAMPRO-CPS
Cps animation

## Slide 45: Advantages of variable valve timing
Other Benefits of Variable Valve Timing
Internal exhaust gas recirculation.By allowing for more direction for internal gases, the variable valve timing system can cut down on emissions, which is critical for auto makers working to get their cars and trucks in compliance with federal or state emissions controls
Increased torque.Variable valve timing systems can provide better torque for an engine
Better fuel economy. with more precise handling of engine valves, some auto makers have shown that VVT can produce better fuel economy for vehicles